# Obchodní kontakt:                      T system s.r.o. Vzhledná 48, 642 00 Brno

Kancelář                :                       tel/fax: +420 547 227 2 66, 603/47 28 82,   E-mail: info@tsystemsroporing@poring.cz.cz

www.tsystem.czsweb.cz/tsystem  , www.estav.cz/tsystem  , www.tsystemsro.cz

Maloprodej           :                      SANA, Bosonožské nám. 42, 642 00 Brno

tel./fax: +420 547 228 497

# Text boxes

Systém na výstavbu průmyslových podlah

Plastové tvarovky se pokládají na jakoukoliv podkladní vrstvu (hrubý písek, štěrk, betonovou podkladní desku nebo jinak připravenou zhutněnou plochu). Tvarovky se pokládají ve vodorovných řadách směrem zleva doprava. Šipka umístěná na elementu musí směřovat vždy jedním směrem. Vzájemné spojení tvarovek je zajištěno pomocí zámků na bočních stranách. Po položení  tvarovek na podklad již nelze tvarovky ze středu vyjmout.
Na  položené tvarovky  se klade výztužná  síť a následně se vše zalije betonovou směsí. Výrobce systému IGLU´ doporučuje  použití betonů třídy  označení B 20 nebo B 25).
Betonová směs se musí po položení zhutnit ponorným vibrátorem tak, aby beton vniknul do všech pilířků. Pilířek je tvořen čtyřmi tvarovkami. Pilířek podpírá betonovou desku. Únosnost betonové konstrukce závisí na tloušťce betonové vrstvy a druhu armovací sítě.

Systém IGLU´

Díky kopulovitému tvaru tvárnic  se v podlaze vytvoří dutina, která se komínky ( 12 cm na jižní a severní straně budovy odvětrá a provětrá. Komínky se vyúsťují na jižní straně budovy v úrovni střechy (nebo co nejvýše - dle možností), na severní straně nad úrovní terénu, a to vždy každých 4 - 5 m v obvodové zdi. Rozdíl výšek vyústění komínků zajistí  žádoucí  přirozený tah vzduchu, který z podlahy odvádí vlhkost a případně i radon.
Zbavení stavby vlhkosti a odvedení radonu mimo budovu nejsou jedinou výhodou systému IGLU´ - dutina se dá dále využít na umístění instalačního potrubí (např. svodové potrubí kanalizace, vodovodní nebo plynové potrubí, atd.).
Užitím plastových elementů získáte provětranou podlahu značné únosnosti a lehkosti. Pokládka tvárnic vyrobených z recyklovaného polypropylenu je velice rychlá - 1 člověk cca 80 - 100 m2 / hod, což spoří čas a peníze.
Porovnání klasické podlahy a podlahy IGLU´ - při porovnání těchto podlah zjistíte, že užitím plastových elementů dochází k úspoře materiálu (betonu), času a peněz za dopravu a ukládání betonu. Tvarovky  jsou vyráběny z recyklovaných materiálů, čímž odlehčují životnímu prostředí.

Technické požadavky :

Po ukončení stavebních prací podlaha stále ještě pracuje a je dlouhodobě zatěžována (zatížení stálé - vlastní tíha konstrukce a zatížení nahodilé - krátkodobé a dlouhodobé). Proto je nutno provést každých 20 m konstrukční spáru v tloušťce 4 - 5 cm. Tato spára probíhá celou konstrukcí a je tvořena "L" plastem a trvale plastickým tmelem. Dále je nutné provést každých 5 x 5 m plochy dilatační spáru tl. 5 - 10 mm, která zasahuje do poloviny tloušťky betonové vrstvy.

RADON

Rychlost odstraňování radonu závisí na rozdílu převýšení vyústění odvětracích komínků, jejich průřezu, případně jiném způsobu zvyšování tahu  vzduchu.
Konkrétní hodnoty se stanoví dle umístění objektu. Obecně platí pro i ty nejvyšší koncentrace radonu rozdíl převýšení min. 3 metry.

| Komentář k tabulce únosností Příklad hledání hodnot v tabulce : Při tloušťce desky 3 cm a místním zatížení na ploše 5 x 5 cm je maximální zatížení, které konstrukce unese P = 487 kg. Při tomto zatížení vzniká na každém 1 cm plochy, kde jsou tvarovky položeny na zem napětí = 1,91 kg/cm2. Při zatížení 100 kg vzniká napětí = 0,39 kg/cm2 atd. E - 0x ..... v tabulce znamená na minus x Tabulka je rozdělena čárkovanou čarou na dvě zóny. Vrchní část tabulky zaznamenává zónu vzniku díry v elementu a betonové desce způsobenou místním zatížením (bodovým namáháním). Spodní část obsahuje zónu, kdy vznikne nejen díra, ale element se navíc ještě prohne. Veličiny použité v tabulce : |
| --- |
| <TBODY> a ..... | plocha bodového zatížení (cm x cm) |
| S ..... | výška betonové desky nad nejvyšším bodem elementu |
| P ..... | zatížení konstrukce (kg) |
| P max | maximální zatížení (kg) |
| 0 ..... | napětí, 0 cm podkladního betonu |
| 5 .... | napětí, 5 cm podkladního betonu |
| <TBODY> Plocha 5 x 5 cm |  | Zatížení P = 100kg | Zatížení P = 200kg | Zatížení P=487kg |
|  | Napětí 0 | 0,39 kg/cm2 | 0,78 kg/cm2 | 1,91 kg/cm2 |
|  | Napětí 5 | 0,11 kg/cm2 | 0,22 kg/cm2 | 0,52 kg/cm2 |
|  | Napětí 10 | 0,049 kg/cm2 | 0,098 kg/cm2 | 0,24 kg/cm2 </TBODY> |

| IGLU' - parametry jednotlivých elementů IGLU' - konkávní |
| --- |
| <TBODY>strana A v cm | strana B v cm | výška H v cm | výška H1 v cm | hmotnost kg 1 kus | betonová výplň m3/m2 | výška palety 110x110 | ks/pal. | plocha pal. m2 | hm./pal. kg |
| 50 | 50 | 13 | 10 | 1,050 | 0,040 | 2,2 m | 300 | 75 | 340 |
| 50 | 50 | 27 | 20 | 1,150 | 0,045 | 1,5 m | 200 | 50 | </TBODY> |
| IGLU' – konvexní |
| <TBODY>strana A v cm | strana B v cm | výška H v cm | výška H1 v cm | hmotnost kg 1 kus | betonová výplň m3/m2 | výška palety 110x110 | ks/pal. | plocha pal. m2 | hm./pal. kg |
| 50 | 50 | 16 | 11 | 1,300 | 0,040 | 2,45 m | 300 | 75 | 400 |
| 50 | 50 | 27 | 21 | 1,800 | 0,050 | 2,20 m | 200 | 50 | 380 |
| 50 | 50 | 45 | 21 | 2,200 | 0,065 | 2,25 m | 160 | 40 | 380 </TBODY> |

Příklady uložení elementů IGLU':

- pokud se jedná o sanaci objektu a zeď nemůže být izolována proti vlhkosti, mohou se tvarovky  IGLU' položit i v jedné nebo dvou řadách pod úroveň terénu mimo objekt

- tento způsob položení nezajistí úplnou hydroizolaci, ale zaručí, že zeď bude dýchat = částečně prosychat elementy je možno položit jakkoliv hluboko (do spodních pater stavby), musí se vždy zajistit, aby výška vyústění komínků byla různá.